| TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016

Số: 02-HHXNM/TVTB

###### TIN DỰ BÁO

###### HẠN HÁN VÀ XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ

# I. TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN VÀ XÂM NHẬP MẶN TỪ 20-26/02/2016

1.1. Khí tượng

Tuần qua, khu vực Nam Bộ phổ biến không mưa. Nhiệt độ khu vực miền Đông thấp nhất phổ biến từ 19-22 độ, cao nhất từ  33-36 độ, có nơi trên 36 độ; khu vực miền Tây nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22-24 độ, cao nhất từ 31-33 độ.

1.2. Thủy văn

1.2.1. Thượng nguồn sông Mê Kông

Mực nước trên dòng chính sông Mê Kông xuống dần, hiện tại mực nước tại các trạm chính đang ở mức thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm 2015 từ 0,15-0,35m.

1.2.2. Đầu nguồn sông Cửu Long

Mực nước trên sông Tiền và sông Hậu chịu ảnh của thủy triều. Mực nước cao nhất tuần tại Tân Châu là 1,27m (ngày 21/2), tại Châu Đốc 1,40m (ngày 22/2) ở mức cao hơn cùng kỳ năm 2015 khoảng 0,15-0,30m.

1.2.3. Mực nước triều vùng cửa sông Nam Bộ

Mặc dù không phải là thời điểm triều cao nhất trong năm. Tuy nhiên, so với thời điểm cùng thời kỳ năm 2015, mực nước triều thấp hơn khoảng  20-40cm, với mực nước cao nhất tại Sài Gòn và Định An tương ướng là 3,6 và 4,2m.

1.2.4. Xâm nhập mặn

Trong tuần qua, đỉnh mặn tại khu vực hạ lưu các sông Nam Bộ xuất hiện vào nửa cuối tuần, riêng khu vực hạ lưu sông Đồng Nai và Vàm Cỏ xuất hiện vào nửa đầu tuần. Độ mặn lớn nhất tuần tại hầu hết các trạm ở mức lớn hơn so với cùng kỳ năm 2015 và TBNN cùng thời kỳ.

Bảng 1: Độ mặn cao nhất tại các trạm vùng cửa sông Nam Bộ tuần từ 20/2 đến 26/2/2016 như sau: (Nguồn Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ) Hình 1: Bản đồ phân bố độ mặn từ 20/2 đến 26/2/2016 (Nguồn Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ)

# II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ XÂM NHẬP MẶN TỪ 27/02-04/03/2016

2.1. Khí tượng

Ở thượng nguồn sông Mê Kông có mưa vài nơi, lượng mưa dưới 10mm, vùng hạ lưu sông Mê Kông và Nam Bộ phổ biến không mưa.

Nhiệt độ khu vực miền Đông thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ, cao nhất từ  33-36 độ, có nơi trên 36 độ; khu vực miền Tây nhiệt độ thấp nhất phổ biến phổ biến từ 22-25 độ, cao nhất từ 31-34 độ.

2.2. Thủy văn

2.2.1. Thượng nguồn sông Mê Kông

Mực nước thượng lưu sông Mê Kông tiếp tục xuống dần ở mức thấp hơn TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm 2015 từ 0,15-0,50m.

Hình 2: Mực nước, lưu lượng thực đo và dự báo  một số trạm trên sông Mê Kông

2.2.2. Đầu nguồn sông Cửu Long

Mực nước trên sông Tiền và sông Hậu chịu ảnh của thủy triều và đạt mức cao nhất vào đầu tuần. Mực nước cao nhất tuần tại Tân Châu ở mức là 1,30m, tại Châu Đốc 1,40m và cao hơn cùng kỳ năm 2015 khoảng 0,20-0,30m.

2.2.3. Mực nước triều vùng cửa sông Nam Bộ

Thủy triều tại khu vực Nam Bộ trong thời điểm này cao hơn so với 10 ngày trước đó khoảng 10-20cm. Trong thời gian từ ngày 1-10/3, độ lớn triều tại Sài Gòn và Định An cao nhất tương ứng là 3.8 và 4.4m. Thời gian mực nước triều đạt cực đại vào khoảng sáng sớm ngày 10/3. Thời kỳ này, so với cực đại năm thì độ lớn triều cao nhất còn thấp hơn khoảng 02-0.3m.

2.2.4. Xâm nhập mặn

Độ mặn lớn nhất trên các sông Nam Bộ sẽ xuất hiện vào những ngày đầu, sau đó giảm dần đến cuối tuần. Độ mặn lớn nhất trong tuần tới tại hầu hết các trạm đều nhỏ hơn tuần vừa qua, nhưng vẫn lớn hơn cùng kỳ năm 2015; riêng khu vực biển Tây ở mức nhỏ hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Bảng 2: Dự báo độ mặn cao nhất tuần tại các trạm như sau:

(Nguồn Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ)

2.2.5. Cấp độ rủi ro thiên tai:

Mức độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn vùng hạ lưu các sông Nam Bộ có khả năng ở cấp độ 1.

| Nơi nhận: - LĐ TT KTTVQG (b/c); - LĐTT (b/c); -Theo phụ lục V- QĐ 46/2014/QĐ-TTg; - Các Đài KTTV khu vực liên quan. | TL. GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ Vũ Đức Long |
| --- | --- |